## Slide 1
６．MRIで何が分かるのか
磁気共鳴映像法（MRI）の原理
入口紀男 （熊本大学名誉教授） 上野照剛 （東京大学名誉教授）

## Slide 2
磁束密度 B0
共鳴は時間と共に緩和する（T1 緩和とT2 緩和）
共鳴周波数 f ＝ g B0
プロトン基底状態
プロトン励起状態
巨視的ヨコ磁化
信号電流
巨視的タテ磁化
T2 緩和 （ヨコ緩和）
T1 緩和 （タテ緩和）
磁場 B0 に垂直なコイル

## Slide 3
巨視的ヨコ磁化
巨視的タテ磁化
巨視的ヨコ磁化
巨視的タテ磁化
きみ
しろみ
T1 = 1,000 ms
T2 = 80 ms
T2 = 20 ms
T1 = 200 ms
（例）たまごは、きみとしろみで
T1 緩和時間と T2 が緩和時間が異なる

## Slide 4
TR = 200 ms
TE = 20 ms
TR = 1,000 ms
TE = 40 ms
T1 強調画像
T2 強調画像
共鳴励起・信号データ取得から次の共鳴励起・信号データ取得までの時間 TR が 200 ms と短かすぎるので、しろみの T1 緩和（タテ緩和 T1 = 1,000 ms）が追いつかず、しろみの信号は暗い
共鳴励起から信号データ取得までの TE が
40 ms と長すぎるので、きみの信号はもう
減衰して（T2 = 20 ms）いて、きみの信号は暗い
たまご
たまご

## Slide 5
T1 強調画像
T2 強調画像
脳に複数の腫瘍病変をもつ 46 歳男性
3 テスラ （シーメンスAG ドイツ IKR-TRIC大学病院）
T1 緩和期間が短い水素原子核をもつ組織ほど明るい T2 緩和時間が長い水素原子核をもつ組織ほど明るい

## Slide 6
1972年にロウターバー（P. C. Lauterbur）は二本の細管中の水のコンピューター画像を取得し、同年イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に投稿した
1977年にダマディアン（R. V. Damadian）は臨床用 MRIを試作して撮像に成功（写真）。その試作一号機はワシントンのスミソニアン国立博物館に永久展示されている
生体などを傷つけないで断層画像を得ることには明確な価値があるため、MRIの技術には明るい未来が感じられる
結論
P. C. Lauterbur （1929-2007） R. V. Damadian （1936-2022）